## Slide 1
电机的输入功率
电磁功率

## Slide 4
Tm与sm
临界转差率sm
最大转矩Tm
sm代入T = f（s）得：
1）当电机参数及电源频率不变时， Tm与Ux2正比，sm保持不变，与Ux无关；
2）当电源频率及电压不变时， sm与Tm近似与X1＋X2’成反比；
3）Tm与R2’ 无关，sm则与R2’ 成正比。
机械特性的不同区域，对恒定转矩负载的不稳定区域

## Slide 5
对鼠笼式异步电动机，则不可通过转子回路串电阻来增加电动机的启动转矩TST

## Slide 6
商品化的软启动器

## Slide 7
Y-△启动

## Slide 9
按重要性排：
变频调速
矢量控制
调定子电压
其它（对绕线式调转子电阻、串级调速，变极调速）

## Slide 10
E1/f1等于常数时的机械特性：不同频率时个机械特性曲线彼此平行，最大转矩Tm不变，与频率无关。(U1/f1等于常数不同，但后者更易于实现)

## Slide 11
变频调速的优点
(1) 控制电机的启动电流，降低电力线路电压波动，启动时需要的功率更低
(2) 获得可控的加、减速功能和较好的力矩控制特性 ，获得良好的调速特性
(3) 显著提高运行效率，节能明显；
(4)减少机械传动部件，实现直接驱动。

## Slide 12: 中国市场竞争情况－市场需求（亿元）
汇川技术

## Slide 13: 三相异步电动机及其调速
变频器（商品化很好）

## Slide 14
（泵类负载）降压启动（软启动器）

## Slide 15
淘汰过程中
绕线式异步电机
常用变频器均有此选项

## Slide 16
7、变极（极对数p）调速
由机械特性知，变极调速时电动机的转速几乎是成倍的变化，因此调速的平滑性差，但是稳定性较好，特别是低速起动转矩大。
1、具有较硬的机械特性，稳定性良好；
2、 无转差损耗，效率高；
3、 接线简单、控制方便、价格低；
4、有级调速，级差较大，不能获得平滑调速。
适用：不需要无级调速的生产机械，如若干机床、升降机、起重设备等。

## Slide 17
三相异步电动机的调速方法对比

## Slide 18
三相异步电动机调速的其它方案

## Slide 19
三相异步电动机调速的其它方案

## Slide 20
12、变频调速时，保持E1/f 1与U1/f 1等于常数有何不同？为什么不只调频率f 1 ？
13、两相伺服电机的转子电阻选的较大是什么原因？
14、变频调速可以在基频50Hz的基础上，将频率调至数百Hz，有什么注意事项？
做12、14