## Slide 1: 自动控制实践16 步进电机（stepping motor）运行特性
1、步进电机的运行特性
2、步进电机应用与产品简介

## Slide 7: 磁阻式步进电机

## Slide 8: 永磁式步进电机
1、磁阻式步进电机步距角0.36°~7.5°
2、永磁式步进电机步距角7.5°~45°
3、永磁式步进电机+减速器

## Slide 9
脉
冲
分
配
器
功放电路
步
进
电
机
负载
功率电源
分配器电源
功放电路
功放电路
功率放大器
步进脉冲
方向信号
A
B
C
脉冲分配器+功率放大电路
一、驱动器组成

## Slide 10
1. 脉冲分配器
当方向电平为低时，脉冲分配器的输出按A-B-C的顺序循环产生脉冲。
当方向电平为高时，脉冲分配器的输出按A-C-B的顺序循环产生脉冲。
2.功率放大器
将脉冲分配器的输出信号进行电流放大后给电动机的定子绕组供电，使电动机的转子产生输出转矩。
1.步进电机的驱动电路

## Slide 11
单片机控制三相步进电机原理图

## Slide 12
步进电机驱动

## Slide 18: 步进电机驱动器

## Slide 21
步进电动机的细分驱动
细分与PWM斩波
细分驱动器的原理
通过改变相电流的大小，以改变合成磁场的夹角来控制步进电机运转。
驱动器细分后的主要优点：
1、抑制电机的低频振荡；
2、提高了电机的输出转矩；
3、提高了电机步进运行的分辨率。

## Slide 22
步进电动机的细分驱动

## Slide 23
2。步进电动机的细分驱动

## Slide 24
在没有细分驱动器时，用户主要靠选择不同相数的步进电机，以及不同的驱动拍数来满足应用所需对步距角的要求。如果使用细分驱动器，则“相数”将变得没有意义，用户只需在驱动器上改变细分数，就可以改变步距角。
实际步进电机应用中，由于电机制造的精度限制、电流控制的精度限制，特别是轴上的负载力矩、摩擦力矩等影响，过高的细分已不能更进一步改善驱动性能。
问题1：如果技术上能保证相对精确的细分电路实现，采用分辨率很高的细分电路可以提高步进电机位置控制的精度吗？
如步距离角度为1.8°，采用200细分就可以走出0.009°的位置分辨率，位置精度也是0.009°，是吗？
问题2：如果步进电机的步距角为0.9°，每秒1000个脉冲（即运行1000步，或说脉冲频率为f=1000Hz），相当于每秒运行的角度为900度，考虑步距误差±0.2°，说该步进电机提供的速率精度为： ± 0.2/900/s（ ± 0.00022°/s），这样说正确吗？

## Slide 25
PPS 是pulse per second

## Slide 26
伺服电机与步进电机对比 |  |  | 
序号 | 伺服电机 | 步进电机 | 备注
1、控制精度 | 典型值：如1角秒 | 步距角：典型值1.8°/0.9°、0.36°…… | 
2、低频共振 | 可以通过控制算法很好解决 | 采用阻尼、细分等解决 | 
3、快速性之矩频特性 | 2000~3000rpm能输出额定转矩 | 典型值300~600rpm | 
4、过载能力 | 承受惯性加速、负载转矩有几倍额定转矩的过载能力 | 无 | 
5、运行性能 | 闭环控制能满足快速、可靠运行 | 存在丢步等现象 | 
6、快速性之加速特性 | 几百瓦伺服电机从静止加速至3000rpm只需几毫秒 | 步进电机加速至几百rpm通常需要几百毫秒 | 
结论：伺服电机控制性能均优于步进电机。但在成本敏感、技术低端的场所有步进电机存在的空间。 |  |  | 

## Slide 27
开关磁阻电机（SRM）调速系统
动力输出

## Slide 28
如其它步进电机的指标参数：步进电机与负载之间采用减速比为i的传动装置
（实际还要考虑传动精度）
1）选择步进电机的步距角θb：
2) 根据系统允许的最小位置误差θL 确定步进电机的精度等级。步进电机的误差
应满足
式中： ——负载轴上所允许的最小角度误差。
3) 输入电压U、输入电流I和相数m ——三项指标与驱动电源有关。
考虑步距误差，选择步距角

## Slide 29
式中:Tst步进电动机启动转矩；
TLmax最大静负载转矩。
4) 选择步进电机的转矩
5) 校核步进电机的动态性能：启动矩频特性、启动惯频特性、运行频率特性
（而这些与驱动器电路、型式有较大关系）

## Slide 30
15. 步进电机在什么情况下会发生失步？
16. 磁阻式步进电机的驱动器可以用于永磁式步进电机吗？为什么？
17.两相4极永磁式步进电机，写出步距角为θb=45°和θb=22.5°的两种通电方式。