## Slide 1: 自动控制实践-基础知识
1.7.1、使用国际单位SI
转矩oz-in（盎司•英寸）
SI
转矩N•m（牛•米）
转速 rpm（转/分）
SI
转速 rad/s(弧度/秒)

## Slide 2: 1.7.2 基本概念与定律
磁感应强度的单位为T（特斯拉）
螺线管电流的磁力线
I
I
N
S
永久磁铁的磁力线
教材中“0.3、电磁学的基本概念与定律”P2~P8
H — 安每米（A/m）
磁通单位： Wb(韦伯）

## Slide 3: 1.7.2 基本概念与定律

## Slide 4
1） 直流磁路无损耗，直流电路有i2R的损耗；
2） 磁路中的漏磁比电路中严重得多，电磁机构中，一般主磁通约占全部磁通的80%，气隙磁压降约占磁动势的80%。
3） 磁路中，磁导率μ由B-H曲线决定，呈显著的非线性，而电阻率ρ一般可近似为常值；
4） 对线性电路可应用叠加定律，磁路一般呈显著的饱和非线性，一般不能应用叠加定律。
简评：磁路与电路的差别：

## Slide 5
感应电势
右手定则
定义
感应电势
Φ 0
I
（1）磁场中线圈
的假设初始状态
Φ t
ei
dΦ/dt>0
（2） ei < 0
Φt
ei
（3）ei >0
dΦ/dt<0

## Slide 6
电磁力
电磁转矩
3）磁极间的力
同性相斥，异性相吸，与距离平方成反比。

## Slide 7: 圆柱面磁场间的力矩
磁路的基本定律

## Slide 8: 圆柱面磁场间的力矩
磁路的基本定律

## Slide 9: 圆柱面磁场间的力矩
磁路的基本定律

## Slide 10: 圆柱面磁场间的力矩
磁路的基本定律

## Slide 11
磁路的基本定律

## Slide 12
电磁力与极对数之间的关系：
2极磁场
4极磁场
2p 极磁场
磁路的基本定律

## Slide 13
P为极对数
0.3.6 能量守恒定律
+内部机电损耗Wloss
输入能量Win=
磁场存储能量增量Δwe
+机械存储动能增量ΔWm
+输出能量Wout
电角度θe与机械角度θm
电角度要比机械角度运转的快

## Slide 14
2、绝缘材料：带电体与其它金属之间进行电气隔离，使将电沿设计的电路运动，如环氧树脂等。
电气工程中采用材料有：
1、导电材料：铜、铝导线，电路或电机绕组用；
3、导磁材料：为了在一定的励磁电流下产生较强磁场；

## Slide 15: 1.7.3 磁性材料(P12~17)
(a) 铁磁材料的初始磁化曲线 (b) 铁磁材料的磁滞回线
图1-7 磁化曲线与磁滞回线
磁滞回线
铁磁材料：
软磁材料
硬磁（永磁）材料（剩磁Br、矫顽磁力Hc和最大磁能积 ）
0
Br
-Br
-Hc
Hc
B
H
软磁材料
0
Hc
-Hc
-Br
Br
B
H
硬磁材料

## Slide 16: 1.7.3 磁性材料
铁芯损耗PFe=磁滞损耗Ph+涡流损耗Pw

## Slide 17: 铁氧体磁芯

## Slide 18
硬磁材料的磁滞回线

## Slide 19
 | 剩磁Br/T | 矫顽磁力Hc/(kA/m) | 磁能积(BH)max/(kJ/m3)
铝镍钴（LNG 60） | 1.35 | 60 | 60
铁氧体（Y35） | 0.39 | 200 | 31.8
稀土钴（XG5-184） | 1 | 600 | 172
钕铁硼（NdFeB-350/110） | 1.33 | 1100 | 350
表1-1常用永磁材料的磁性能

## Slide 20
当铁磁材料的温度升到一定程度时,铁磁材料会变为弱磁物质。居里点：铁磁材料转化为弱磁物质μr = 1的温度称为居里点。

## Slide 21
配电制式：试验室等教学、科研场所多采用TN-S配电制式，俗称三相五线制。
附：线路、线缆

## Slide 22
低压电器
供电的输送、分配和保护，以及设备的运行和控制经常靠低压电器来实现的，低压电器的应用十分广泛，直接影响供电系统和控制系统的质量。
本节简单介绍控制系统领域中的常用低压电器。
--断路器
--电磁式接触器
--电磁式继电器与固态继电器
--熔断器
--主令电器

## Slide 23
空气开关
接触器
固态继电器
某固态继电器原理

## Slide 24
熔断器
接触器
固态继电器

## Slide 25
按钮符号
按钮
电机控制电路
控制面板（按钮）
热继电器
热继电器

## Slide 26
电控线路

## Slide 27
拖链与电线、电缆

## Slide 28: 习题
1、分析电感线圈从通电至突然断电（I=0）中间的电磁过程，能量变化情况。
2、铁芯损耗与那些因素有关？
3、衡量永磁材料的三个重要参数是什么？
4、在进行磁路计算时，如果空气隙只占总磁路长度的0.1%，问是否可以忽略该空气隙？
5、解释以下视频中1、汤勺磁路是如何设计的？2、如何控制？